#### КАРТА СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| Поз. на рис. 126. | Наименование точки смазки | Кол-во точек смазки | Основные марки, сезонность применения | Дублирующие марки, сезонность применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | Система питания двигателя | 1 | См. инструкцию по эксплуатации двигателей ЯМЗ |
| - | Картер двигателя | 1 |  |
| - | Муфта опережения впрыска топлива | 1 |  |
| - | Валик регулировочного рычага стояночного тормоза | 1 | Масло, применяемое для двигателя |
| - | Резьба регулировочного механизма стояночного тормоза | 1 |  |
| - | Подшипники стартера | 3 | См. инструкцию по эксплуатации двигателей ЯМЗ |
| - | Привод стартера | 1 |  |
| 5 | Коробка передач*2 | 1 |  |
| - | Шлицевая часть вала якоря привода стартера | 1 |  |
| - | Подшипники водяного насоса | 1 |  |

##### И РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ

| Зарубежные аналоги | Количество ГСМ | Периодичность смены (пополнения ГСМ) | Рекомендации по смазке (заправке, замене масла или смазки) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Норма заправки (л, кг)*1 | Всего на авто-мобиль (л, кг)*1 | Основная марка | Дублирующая марка |  |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | См. раздел «Техническая характеристика» | См. инструкцию по эксплуатации двигателей ЯМЗ |
|  | 24,0 | 24,0 |  |
|  | 0,16 | 0,16 |  |
| Shell Rotella TX 30, Mobil Delvak 1230, BP Vanellus M30 Shell Rotella TX20W, Mobil Delvak 1220, BP Vanellus M20W | 7­10 капель | 7­10 капель | При каждом втором ТО­2 | Очистить валик между регулировочным рычагом и щитом от грязи, смазать |
|  | 4­5 капель | 4­5 капель | При каждом четвертом ТО­2 | Удалить резиновую заглушку на щите тормоза, смазать |
| См. инструкцию по эксплуатации двигателей ЯМЗ | 0,007 | 0,02 | См. инструкцию по эксплуатации двигателей ЯМЗ |
|  | 0,04 | 0,04 |  |
|  | 5,50 | 5,50 |  |
|  | 0,016 | 0,016 |  |
|  | 0,045 | 0,045 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Раздаточная коробка*2 | 1 | Масло ТСп­15К (при температуре не ниже минус 30 oC) | Масло ТСп­10 (при температуре не ниже минус 45 oC) При температуре ниже минус 30 oC допускается масло ТСп­15К разбавить 10­15% дизельного арктического или зимнего топлива |
| 27 | Картер рулевого механизма*2 | 1 |  |  |
| - | Коробка допол-нительного отбора мощности | 1 |  |  |
| 13 | Главные передачи ведущих мостов*2: - переднего | 1 |  | Масло ТАп­15В (при температуре не ниже минус 25 oC) Масло ТСп­10 (при температуре не ниже минус 45 oC) При температуре ниже минус 25 oC допускается масла ТСп­15К и ТАп­15В разбавить 10­15% дизельного арктического или зимнего топлива |
|  | - среднего, заднего | 2 |  |  |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Shell Spirax 90 EP, Mobilube GX 90, BP Gear oil EP SAE 90, Esso Gear oil GP 90 | 3,50 | 3,50 | ТО­1000 | Сменить масло. Заливать масло до кромки контрольно­заливного отверстия |
|  |  |  | ТО­2 | Проверить уровень масла и при необходимости долить до контрольно­заливного отверстия |
|  |  |  | При каждом третьем ТО­2 | При каждом втором ТО­2 | Сменить масло |
|  | 1,48 | 1,48 | ТО­1000 | Сменить масло. Уровень масла должен доходить до нижней кромки заливного отверстия |
|  |  |  | ТО­2 | Проверить уровень масла и при необходимости долить до нижней кромки заливного отверстия |
|  |  |  | При разборке | Сменить масло |
|  | 0,01 | 0,01 | СО (один раз в год) | При переборке смазать рабочие поверхности деталей |
| BP Gear oil EP SAE 90, Deusol Gear EP 90, Esso Gear oil GP 90 Mobilube GX 90, Shell Spirax 90 EP | 8,5 | 8,5 | ТО­1000 | Сменить масло. Заливать масло до кромки контрольно­заливного отверстия на картере моста. Если главная передача демонтировалась, залить предварительно 1 литр масла через отверстие под сапун на картере главной передачи, остальное через контрольно­заливное отверстие до его кромки |
|  | 8,5 | 17,0 |  |  |
|  |  |  | ТО­2 | Проверить уровень масла и при необходимости долить |
|  |  |  | При каждом третьем ТО­2 | При каждом втором ТО­2 | Сменить масло |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Ступицы задней балансирной подвески*2 | 2 | Масло ТСп­15К (при температуре не ниже минус 30 oC) | Масло ТАп­15В (при температуре не ниже минус 25 oC) Масло ТСп­10 (при температуре не ниже минус 45 oC) При температуре ниже минус 25 oC допускается масла ТСп­15К и ТАп­15В разбавить 10­15% дизельного арктического или зимнего топлива |
| - | Полость под защитным кольцом ступицы балансира | 2 | Смазка Литол-24 | Смазка Лита |
| - | Гидравлическая система самосвальной установки | 1 | Летом: масло индустриальное И­20А Зимой: масло индустриальное И­12А1 В районах с холодным климатом при температуре минус 30 °С и ниже масло ВМГЗ | Масло МГЕ­46В (при температуре не ниже минус 18 оС) |
| 26 | Гидравлическая система рулевого управления: - с механизмом червяк­боковой сектор | 1 | Масло «P» | Масло веретенное АУ Масло МГЕ­46В (при температуре не ниже минус 18 оС) |
|  | - с механизмом винт­шариковая гайка­рейка­сектор | 1 |  |  |
| 24 | Корпус поворотного кулака переднего ведущего моста | 2 | Смесь 35% смазки Литол­24 с 65% масла для редукторов ведущих мостов (по весу) | Смесь 35% смазки Лита с 65% масла для редукторов ведущих мостов (по весу) |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| BP Gear oil EP SAE 90, Deusol Gear EP 90, Esso Gear oil GP 90 Mobilube GX 90, Shell Spirax 90 EP | 0,95 | 1,90 | ТО­2 | Проверить уровень масла и при необходимости долить до кромки контрольно­залив-ного отверстия |
|  |  |  | При каждом третьем ТО­2 | Сменить масло, сняв колпак балансира |
| Retinax A, Alvania R3, Alvania RA, Mobilux 3, Beacon 3, Energrease L2 | 0,075 | 0,15 | - | - | Смазать при разборке. Удалить старую смазку и заполнить свежей всю полость под защитной манжетой |
| Mobil DTE­25, 24; Shell Vitrea 22, Esso Nurey 32 | 33,0 | 33,0 | ТО­2 |  | Проверить уровень масла в маслобаке, который при завернутой крышке сапуна должен быть между нижней и верхней метками указателя. При необходимости долить |
|  |  |  | СО |  | Сменить масло, промыв маслобак и фильтр |
| Shell Tellus 22, Mobil DTE­13, BP Energol HLP 22 | 5,7 | 5,7 | ТО­1000 ТО­1 | Проверить уровень масла и при необходимости долить до верхней метки мерной линейки. Масло «Р» менять при ремонте Сменить масло. |
|  | 6,5 | 6,5 |  | При каждом третьем ТО­2, но не реже одного раза в год |  |
| - | 2,7 | 5,4 | ТО­1 | Проверить уровень смазки в узле и при необходимости дозаправить. Заправлять смазку до кромки контрольно­заливного отверстия |
|  |  |  | При каждом втором ТО­2 | Сменить смазку |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | Крестовины (игольчатые подшипники) карданных валов: - привода переднего, заднего, среднего мостов и промежуточного вала | 8 | Смазка Литол­24 | Смазка 158 (только на заводе) |
|  | - рулевого управления | 2 |  |  |
| 2 | Манжеты подвода воздуха к шинам | 6 | Смазка Лита | Смазка ЦИАТИМ­201 |
| 4 | Пневмоцилиндры вспомогательной тормозной системы | 2 |  |  |
| 17 | Пневмоусилители рабочей тормозной системы (штоки, манжеты проставок, цилиндры и манжеты поршней) | 2 |  |  |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Retinax A, Alvania R3, Alvania RA, Mobilux 3, Beacon 3, Energrease L2 | 0,036 | 0,290 | При каждом втором ТО­2 | Смазывать при наличии масленок в крестовинах Сменить смазку при разборке |
|  | 0,006 | 0,012 |  |  |
| Mobilgrease BRB Zero Aeroshel Grease 6, Beacon 325 | 0,05 | 0, 30 | При каждом втором ТО­2 | Смазать рабочие поверхности манжет. Смазать тонким слоем рабочую поверхность полуоси |
|  | 0,007 | 0,014 | При каждом третьем ТО­2 | Сменить смазку. Смазывать ман-жету поршня, шток, рабочую поверхность цилиндра |
|  | 0,03 | 0,06 | При каждом четвертом ТО­2 | Сменить смазку. Смазывать манжеты поршней, рабочую поверх-ность цилиндров, шток и манжету проставки |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | Подшипники шкива натяжного устройства компрессора | 1 | См. инструкцию по эксплуатации двигателей ЯМЗ |
| 11 | Ступицы колес | 6 | Смазка Литол­24 | Смазка Лита |
| - | Передний подшипник первичного вала коробки передач | 1 | См. инструкцию по эксплуатации двигателей ЯМЗ |
| - | Клеммы и штекеры включателя «массы» | 4 | Смазка Литол­24 | Солидол Ж и солидол С |
| - | Муфта выключения сцепления | 1 | См. инструкцию по эксплуатации двигателей ЯМЗ |
| - | Подшипник вала вилки выключения сцепления | 2 |  |
| 1 | Пальцы передних рессор | 2 | Смазка Литол­24 | Солидол Ж и пресс­солидол Ж, солидол C и пресс­солидол C |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| См. инструкцию по эксплуатации двигателей ЯМЗ | 0,02 | 0,02 | См. инструкцию по эксплуатации двигателей ЯМЗ |
| Retinax A, Alvania R3, Alvania RA, Mobilux 3, Beacon 3, Energrease L2 | 1,0 | 6,0 | При каждом втором ТО­2 | Сменить смазку. Нанести смазку на рабочую поверхность манжеты и заложить в пространство между подшипником и манжетой, предварительно удалив старую смазку. Промыть наружный подшипник. Нанести смазку на подшипник до полного заполнения пространства между роликами, заложить смазку в ступицу между подшипниками |
| См. инструкцию по эксплуатации двигателей ЯМЗ | 0,0025 | 0,025 | См. инструкцию по эксплуатации двигателей ЯМЗ |
| Retinax A, Alvania R3, Alvania RA, Mobilux 3, Beacon 3, Energrease L2 | 0,0005 | 0,002 | СО (один раз в год осенью) |  | Нанести смазку тонким слоем на штекеры до соединения, на клеммы после соединения, предварительно прочистив |
| См. инструкцию по эксплуатации двигателей ЯМЗ | 0,04 | 0,04 | См. инструкцию по эксплуатации двигателей ЯМЗ |
|  | 0,005 | 0,01 |  |
| Retinax A, Alvania R3, Alvania RA, Mobilux 3, Beacon 3, Energrease L2 | 0,075 | 0,15 | ТО­1 | Смазать через масленку до выдавливания свежей смазки из зазоров |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | Подшипники вала рулевого управления | 1 | Смазка Литол­24 | Солидол Ж и пресс­солидол Ж, солидол C и пресс­солидол C |
| 25 | Шарниры рулевых тяг и усилительного механизма | 6 |  |  |
| 8 | Шариниры реактивных штанг | 12 |  |  |
| - | Шарниры привода управления подачей топлива | 6 |  |  |
| 12 | Втулки буксирного прибора | 2 |  |  |
| - | Верхние под-шипники шкворней | 2 |  |  |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Retinax A, Alvania R3, Alvania RA, Mobilux 3, Beacon 3, Energrease L2 | 0,030 | 0,030 | - | Смазать при разборке |
|  | 0,037 | 0,22 | При каждом втором ТО­2 | Смазать через масленки. Закачивать смазку до начала деформации защитной муфты наконечников |
|  | 0,06 | 0,72 | ТО­2 | Смазать через масленки до выдавливания свежей смазки из зазора между головкой и уплотнительным кольцом или до начала деформации уплотнительного кольца |
|  | 0,0033 | 0,020 | CO (один раз в год) | Смазать рабочие поверхности при разборке |
|  | 0,025 | 0,05 | ТО­1 | Смазать через масленки до выдав-ливания свежей смазки при работе с прицепом |
|  | 0,100 | 0,20 | ТО­2 | Смазать через масленку |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | Шлицевые соединения карданных валов: - привода среднего моста и проме-жуточного вала | 2 | Смазка Литол­24 | Солидол Ж и пресс­солидол Ж, солидол C и пресс­солидол C |
|  | - привода переднего и заднего мостов | 2 |  |  |
|  | - рулевого уп-равления | 1 |  |  |
| 9 | Шарниры гидравлического цилиндра | 2 |  |  |
| 7 | Пальцы опор гидравлических цилиндров закрывания бортов | 8 |  |  |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Retinax A, Alvania R3, Alvania RA, Mobilux 3, Beacon 3, Energrease L2 | 0,020 | 0,04 | ТО­2 | Смазать через масленки до выдавливания свежей смазки |
|  | 0,180 | 0,36 | При каждом втором ТО­2 | Сменить смазку |
|  | 0,010 | 0,010 | ТО­2 | Смазать через масленку |
|  | 0,025 | 0,05 | - | Смазать при разборке |
|  | 0,005 | 0,04 | - | Смазать при разборке |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Клеммы: - датчика неисправности рабочей тормозной системы | 2 | Смазка ВНИИ НП­510 (только на заводе) | Смазка Литол­24 |
|  | - датчика сигнализатора минимального давления в пневмосистеме | 3 |  |  |
|  | - выключателя сигнала торможения | 2 |  |  |
| - | Клеммы и крепежные шпильки: - заднего фонаря | 6 |  |  |
|  | - фонаря освещения номерного знака | 3 |  |  |
| 15 | листы рессор | 4 | Смазка графитная УСсА | Солидол Ж, солидол С или смазка Литол­24 |
| 22 | Вал промежуточного кронштейна привода тормозного крана | 1 |  |  |
| 23 | Вал педалей тормоза и сцепления | 1 |  |  |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Retinax A, Alvania R3, Alvania RA, Mobilux 3, Beacon 3, Energrease L2 |  | 0,008 |  | СО (один раз в год, осенью) | Смазать тонким слоем после присоединения клемм, предварительно прочистив |
|  |  |  |  |  | Смазать тонким слоем до присоединения штекеров, предварительно прочистив |
|  |  |  |  |  | Смазать тонким слоем до присоединения наконечников, предварительно прочистив |
|  |  |  |  |  | Смазать тонким слоем штекеры заднего фонаря, фонаря освещения номерного знака до присоединения, крепежные шпильки вместе с гайками после крепления, предварительно прочистив |
| Shell Barbatia 2, Mobilgrease Graphited 3, Castrol Spheerol LG2 | 0,325 | 1,300 | - | - | Смазать после разборки рессоры вогнутую поверхность листов, предварительно очистив от коррозии |
|  | 0,03 | 0,03 | При каждом третьем ТО­2 | Смазать через масленку до появления свежей смазки |
|  | 0,015 | 0,015 | - | - | Смазать при разборке втулки и валы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | Резьба стремянок передних и задних рессор | 16 | Смазка графитная УСсА | - |
| 14 | Оси колодок рабочих тормозов | 12 |  | Солидол Ж, солидол С или смазка Литол­24 |
| - | Ось двуплечевого рычага привода стояночного тормоза на раздаточной коробке | 1 |  |  |
| - | Оси штанг, опоры колодок и шарниры рычагов стояночного тормоза | 4 |  |  |
| - | Ось рычага привода стояночного тормоза в кабине | 2 |  |  |
| - | Оси промежуточных рычагов привода стояночного тормоза на поперечине | 2 |  |  |
| 18 | Гидравлическая система тормозов | 2 | Тормозная жидкость «Томь» При температуре ниже минус 40 оC разбавить этиловым спиртом в количестве 18­20% (по весу*3) | Тормозная жидкость «Нева», «Роса», ГТЖ­22М При температуре ниже минус 40 оC разбавить этиловым спиртом в количестве 18­20% (по весу*3) |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 0,004 | 0,064 |  |  | Смазать при разборке, предварительно очистив от коррозии и грязи |
| Shell Barbatia 2, Mobilgrease Graphited 3, Castrol Spheerol LG2 | 0,005 | 0,060 | При каждом втором ТО­2 | Смазать втулки колодок и оси |
|  | 0,005 | 0,005 | - | - | Смазать при разборке, предва-рительно очистив |
|  | 0,005 | 0,02 |  |  |  |
|  | 0,0075 | 0,015 | - | - | Смазать после разборки (втулки и оси) |
|  | 0,0075 | 0,015 | - | - |  |
| Shell Donax B, Mobil Hydraulic Brake Fluid, Gastrol Girling Pentosin Super Fluid I 1703­R | 0,850 | 1,700 | ЕО | Проверить уровень жидкости и при необходимости долить в бачки на 15­20 мм ниже верхней кромки заливной горловины |
|  |  |  | При каждом четвертом ТО­2, но не реже одного раза в два года | Сменить жидкость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | Гидропривод сцепления | 1 | Тормозная жидкость «Томь» При температуре ниже минус 40 оC разбавить этиловым спиртом в количестве 18­20% по весу*3 | Тормозная жидкость «Нева», ГТЖ­22М, Роса При температуре ниже минус 40 оC разбавить этиловым спиртом в количестве 18­20% по весу*3 |
| - | Главные цилиндры рабочих тормозов | 2 | Тормозная жидкость «Томь» | Тормозная жидкость «Нева», ГТЖ­22М, Роса |
| - | Колесные цилиндры рабочих тормозов | 6 |  |  |
|  |  |  | Смазка ДТ­1 (только на заводе) |  |
| 3 | Телескопические амортизаторы | 2 | Амортизаторная жидкость АЖ­12Т | Масло веретенное АУ |
| - | Система охлаждения с подогревателем ЯМЗ ­236НЕ2 | 1 | См. инструкцию по эксплуатации двигателей ЯМЗ |

*1  В графах 7,8 масла и рабочие жидкости даны в литрах, пластичные смазки в килограммах.

*2  Норма заправки масел и рабочих жидкостей в графе 7 указана номинальная, в связи с чем, после заправки уровень масла (жидкости) следует проверить и в случае необходимости, довести до нормы в соответствии с требованиями раздела «Техническое обслуживание».

*3 Разбавленную тормозную жидкость сменить на свежую (неразбавленную) при весеннем СО.

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Shell Barbatia 2, Mobilgrease Graphited 3, Castrol Spheerol LG2 | 0,5 | 0,5 | СО (один раз в два года) | - |
|  | 0,150 | 0,30 | При каждом четвертом ТО­2 | Промыть рабочие поверхности деталей главных и колесных цилиндров тормозной жидкостью |
|  | 0,05 | 0,30 | При каждом втором ТО­2 |  |
|  | 0,02 | 0,12 | - | - | Смазать рабочие поверхности деталей при сборке |
|  | 0,850 | 1,700 | - | - | Сменить жидкость после разборки и при ремонте, промыв детали амортизатора в керосине и просушив их. Менять жидкость не реже одного раза в пять лет |
|  | 34,0 | 34,0 | См. инструкцию по эксплуатации двигателей ЯМЗ | Проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости довести его до нормы: 15­25 мм выше торцев охлаждающих трубок радиатора при до плюс 40 oC |